## Slide 1
AUTOMATIZĂRI ȘI ROBOTICĂ
Sistem de Sortare
Automatizată
în CoppeliaSim — Control extern prin Remote API (ZeroMQ) și Machine Learning
Python
OpenCV
Random Forest
ZeroMQ
UR5
Studenti: NICULESCU COSMIN , PARASCHIV ROLAND

## Slide 2
Cuprins
Structura prezentării
01
Contextul și Obiectivele Proiectului
02
Arhitectura Sistemului
03
Fluxul de Date & Configurația Scenei
04
Metodele de Detecție Vizuală
05
Datasetul și Modelul ML
06
Rezultate Experimentale
07
Dificultăți & Soluții
08
Concluzii & Direcții Viitoare

## Slide 3
Contextul și Obiectivele Proiectului
De ce automatizarea sortării?
CONTEXT
Linie de producție virtuală completă în CoppeliaSim
Controlul NU se face din scripturi interne ale simulatorului
Python extern via Remote API (ZeroMQ) gestionează întreaga logică
Două tipuri de obiecte × două culori = 4 clase distincte:
  Red Cube · Blue Cube · Red Cylinder · Blue Cylinder
Sortare automată și repetabilă pe loturi de ≥ 20 obiecte
OBIECTIVE PRINCIPALE
1
Configurare scenă
min. 2 tipuri obiecte, senzor vizual, 2 containere
2
Conectare Remote API
handles, start/stop simulare din Python
3
Detecție vizuală
clasică (HSV + extent) și ML (Random Forest)
4
Logică de decizie
sortare automată, repetabilă, ≥ 20 obiecte
5
Jurnalizare CSV
timestamp, latențe, acuratețe, tip obiect

## Slide 4
Arhitectura Sistemului — Structura Modulară
14 module Python cu responsabilități bine delimitate
CONTROL & GUI
factory_gui.py
Entry point, PyQt6 multi-thread, 6 tab-uri
gui_state.py
Spațiu de stare partajat, modificări live
config.py
Constante globale, căi hardware
PERCEPȚIE & DECIZIE
vision.py
Captură imagine, extracție trăsături
classic_vision.py
Detecție HSV + extent (fără ML)
ml_inference.py
Inferență Random Forest
train_model.py
Antrenare model, export .joblib
station_manager.py
Orchestrare sortare per stație
ACȚIONARE & LOGISTICĂ
robot_controller.py
UR5 — mașină de stări, interpolare cos.
kinematics.py
Cinematică directă & inversă 2D
pusher_controller.py
Mecanism deviere — EXTEND/COOLDOWN/IDLE
palletizer.py
Grid configurabil de depunere
actuators.py
Abstractizare conveior (ctrl/packFloat/legacy)
stats_logger.py
Jurnalizare CSV automată
spawner.py
Generare obiecte cu spacing dinamic
★ Arhitectura permite modificarea parametrilor în timp real prin GUIState, fără repornirea simulării.

## Slide 5
Fluxul de Date — De la generare la depunere
Fiecare eveniment de sortare parcurge 7 etape secvențiale
1
SPAWNER
Generează obiect
pe bandă principală
▶
2
VISION SENSOR
Captură imagine
128×128 px la trecere
▶
3
CLASIFICARE
ML sau CV —
identifică clasa
▶
4
STATION MGR
Decide stația
de destinație
▶
5
PUSHER
Deviază obiectul
pe banda scurtă
▶
6
UR5 ROBOT
Ridică, transportă
și depune în grid
▶
7
STATS LOGGER
Consemnează
evenimentul în CSV
⚙ Configurație scenă CoppeliaSim: 3 benzi principale · 2 benzi scurte · 2 brațe UR5 · 2 pushers · 1 vision sensor · 5 proximity sensors · 4 șabloane obiecte

## Slide 6
Metodele de Detecție Vizuală
Comutare în timp real fără repornirea simulării
METODA CLASICĂ — classic_vision.py
Etapa 1 — Detectarea Culorii
Conversie BGR → HSV
Mascare prag roșu: [0°–10°] ∪ [160°–180°]
Mascare prag albastru: [100°–140°]
Culoarea dominantă = max pixeli activi (min 50 px)
Etapa 2 — Detectarea Formei
Calcul contur pe masca culorii active
Extent = Arie contur / Arie bounding box
Extent > 0.85 → CUBE (privit de sus: pătrat)
Extent ≤ 0.85 → CYLINDER (privit de sus: cerc)
⚡ < 1 ms / obiect · Fără date de antrenare · Transparent
METODA ML — ml_inference.py + train_model.py
Vectorul de 4 trăsături invariante la rotație:
Hue mediu
Componenta de culoare HSV, calculată exclusiv pe pixelii obiectului (mascat prin contur)
Saturație medie
Complementară hue-ului; diferențiază obiectele saturate de fundal neutru
Circularitate
4πA/P² → 1.0 = cerc perfect, ~0.78 = pătrat indiferent de rotație
Extent
Arie / bounding box — invariant la rotație, diferențiază formele
🌲 Random Forest — 100 arbori · Scikit-learn · Export .joblib
predict_proba() furnizează procentul de încredere în timp real

## Slide 7
Datasetul și Modelul ML
Construcție, antrenare și validare
STRUCTURA DATASETULUI
📁 ML/dataset/RED CYLINDER/
📁 ML/dataset/BLUE CYLINDER/
📁 ML/dataset/RED CUBOID/
📁 ML/dataset/BLUE CUBOID/
Imagini 128×128 px capturate din vision sensor
Min. 30–50 exemple per clasă (split 80/20)
get_fingerprint() identic la antrenare și inferență
PIPELINE DE ANTRENARE
load_data()
Iterează folderele, extrage vectori de 4 trăsături
train_test_split()
80% antrenare / 20% test (random_state=42)
RandomForest.fit()
100 arbori, n_jobs=-1 (paralelism complet)
classification_report()
Precision, Recall, F1-Score per clasă
joblib.dump()
Salvare model → random_forest_model.joblib
🔑 Decizie cheie de design: Vectorul de trăsături invariante la rotație elimină nevoia de augmentare a datelor și asigură clasificare corectă indiferent de orientarea obiectului pe bandă.

## Slide 8
Rezultate Experimentale — Latența de Inferență
20 obiecte per sesiune · Comparație CLASSIC vs ML
1.52 ms
Latență medie
CLASSIC (stabilizată)
64.08 ms
Latență medie
ML (stabilizată)
~42×
CLASSIC mai rapid
decât ML
100%
Acuratețe sortare
ambele moduri
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
CLASSIC (ms) | 3.41 | 1.72 | 1.64 | 1.47 | 1.37 | 1.47 | 1.48 | 2.13 | 1.38 | 1.48 | 1.47 | 1.52 | 1.41 | 1.71 | 1.53 | 1.34 | 1.54 | 1.9 | 1.36 | 1.29
ML Current (ms) | 66.68 | 62.58 | 87.86 | 60.97 | 62.68 | 59.4 | 62.1 | 64.84 | 61.29 | 64.11 | 62.88 | 61.14 | 60.97 | 62.74 | 59.43 | 59.99 | 63.45 | 64.25 | 62.96 | 62.93
ML Avg (ms) | 66.68 | 64.63 | 72.37 | 69.52 | 68.15 | 66.69 | 66.04 | 65.89 | 65.38 | 65.25 | 65.04 | 64.71 | 64.42 | 64.3 | 63.98 | 63.73 | 63.71 | 63.74 | 63.7 | 63.66
⚠ Vârf ML la obj. 3 (87.86 ms) = GC pause Python

## Slide 9
Comparație: Metoda Clasică vs. Machine Learning
Analiză multi-criteriu bazată pe date experimentale
Criteriu
Mod CLASSIC
Mod ML
Avantaj
Latență medie inferență
~1.52 ms
~64.08 ms
CLASSIC
Acuratețe (simulare)
100%
100%
Egal
Robustețe la rotație
Medie
Ridicată
ML
Robustețe la iluminare variabilă
Scăzută
Medie
ML
Date de antrenare necesare
Nu
Da (≥30 img/cls)
CLASSIC
Scalabilitate la clase noi
Rescrierea regulilor
Re-antrenare model
ML
Transparență / auditabilitate
Completă
Parțială (RF)
CLASSIC
Timp de implementare
Rapid
Moderat
CLASSIC
Confidență cuantificabilă
Nu
Da (predict_proba)
ML

## Slide 10
Dificultăți Întâmpinate & Soluții
Provocări tehnice rezolvate în implementare
Sincronizarea fizicii UR5
⚠ Obiectele cădeau prin suprafețe sau rămâneau blocate în geometria brațului
➜
✔ Dezactivare respondabilitate + setare static în _set_gripper(); resetDynamicObject() la eliberare
Detecția API-ului conveiorului
⚠ CoppeliaSim expune 3 API-uri diferite în funcție de versiunea scenei (ctrl / packFloat / legacy)
➜
✔ One-time discovery + caching în _conveyor_methods dict — zero overhead la execuție repetată
Latența ZeroMQ la rezoluții mari
⚠ Vision sensor > 128×128 px introducea lag semnificativ pe socket-ul ZeroMQ
➜
✔ Rezoluție optimă 128×128 px — suficientă pentru extracția trăsăturilor, fără penalizare de rețea
Cuplarea Pusher ↔ Station Manager
⚠ Declanșări duble la obiecte apropiate: pusher-ul se activa înainte de terminarea ciclului anterior
➜
✔ Metodă is_busy() + strat COOLDOWN dedicat — sorter logic revine la IDLE imediat după push
Invarianța la rotație în clasificare
⚠ Primele variante foloseau bounding box direct (sensibil la rotație), erori la orientări oblice
➜
✔ Înlocuire cu Circularitate (4πA/P²) și Extent — mărimi geometrice complet invariante la rotație

## Slide 11
Concluzii & Direcții Viitoare
Sistem funcțional, scalabil, cu arhitectură dual-mode
CONCLUZII PRINCIPALE
Sistem complet funcțional: detecție → decizie → acționare → jurnalizare
Acuratețe 100% în mediu simulat pentru ambele metode
CLASSIC: ~42× mai rapid (1.52 ms vs 64.08 ms per obiect)
ML: mai robust la rotație, confidence cuantificabilă
Arhitectura dual-mode: comutare live fără repornire
GUIState partajat permite tunning în timp real
CSV automat: trasabilitate completă a fiecărui eveniment
DIRECȚII VIITOARE
🔬
Iluminare variabilă
Test în condiții non-ideale
⚡
Optimizare ML
ONNX Runtime sau SVM liniar < 10 ms
📦
Clase noi
HOG, momente Hu pentru forme complexe
🔄
Continual Learning
Re-antrenare automată în producție
🤖
Hardware real
Transfer pe UR5 fizic cu cameră industrială

## Slide 12
Mulțumim!
Sistem de Sortare Automatizată în CoppeliaSim
Remote API (ZeroMQ) · OpenCV · Random Forest · UR5
100%
Acuratețe
~42×
CLASSIC mai rapid
14
Module Python
4
Clase de obiecte